## Slide 1: Cnossos-eu
Mikael ögren

## Slide 2: Samhällsbullerdirektivet
Kartläggning av exponering
Handlingsplaner
Jämförbara beräkningar
Harmonoise – imagine – Cnossos-EU
Beräkning av hälsoeffekter, störning, förlorade hälsosamma livsår (DALY)
Cnossos-EU är oblikatoriskt från och med Fas 4, 2022

## Slide 3: Fas 2 – 2012
Fas 2 rapporterades till EU den 31 december 2012.
Stockholm, Göteborg, Malmö + Uppsala, Linköping, Norrköping, Jönköping, Helsingborg, Lund, Örebro, Västerås, Umeå och Borås samt Trafikverket:
  vägar med mer än 3 miljoner fordon per år
  järnvägar med mer än 30 000 tåg per år
  flygplatser med mer än 50 000 starter och landningar per år
  tätbebyggelse med mer än 100 000 invånare

## Slide 4: Fas 3 – 2017
Fas 3 ska rapporterades till EU senast den 31 december 2017.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Norrköping, Jönköping, Helsingborg, Lund, Örebro, Västerås, Umeå, Borås + Huddinge och Eskilstuna samt Trafikverket:
  vägar med mer än 3 miljoner fordon per år
  järnvägar med mer än 30 000 tåg per år
  flygplatser med mer än 50 000 starter och landningar per år
  tätbebyggelse med mer än 100 000 invånare

## Slide 5: Flygbuller?
“Som vanligt”,
  ECAC Document 29 Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports

## Slide 6: Industribuller
”Som vanligt” men med utbredningsmodell från Cnossos-EU (NMPB)

## Slide 7: Väg- och tågtrafik

## Slide 8: Källmodell Utbredningsmodell
Två linjekällor för järnväg, en för väg
Ljudeffekt i oktavband 63 Hz – 8 kHz
Stora möjligheter för medlemsländer att ändra/införa lokala variationer
MAXNIVÅ STÖDS INTE
NMPB
Reviderad 2008 (JRC 2012)
Relativt lik Nordisk metod 1996
Modifierad för indata för mark i stil med Harmonoise/Nord2000

## Slide 9: Varför NMPB?
Jämförelse vid 24 platser under olika förhållanden för vägtrafik.
Alla länder fick delta, endast Österrike, Frankrike, Grekland och Italien lämnade in resultat
Ingen metod bättre, alltså valdes NMPB

## Slide 10: Inte bara en pappersprodukt
Beräkningsmodellen för punkt-till-punkt publicerad som ”open source” (EUPL)

## Slide 11: Vägtrafikbuller indata
Trafikflöde Hastighet Andel tung trafik
Dubbdäck
Väderstatistik
Nord 1996
Cnossos
Nord 2000

## Slide 12: Spårtrafik indata
Trafikflöde Hastighet Fördeln. tågtyp
Fördeln. lok/vagn Spårkvalitet
Väderstatistik
Nord 1996
Cnossos
Nord 2000

## Slide 13: Svenska anpassningar
Vägbeläggning (+1,5 dB ABS 16)
Tunga och långa fordon
Tumregler för dubbdäck
Svenska tågtyper indata
Spårkvalitet
Maxnivå

## Slide 14: Stöd i mjukvara för Cnossos-EU
Relativt enkelt att införa pga öppen källkod och sedan tidigare känd utbredningsmetod (NMPB)
Finns redan i en av de stora på svenska marknaden, och kommer snart i den andra stora konkurrenten
Möjlighet till större konkurrens eftersom metoden är EU-gemensam

## Slide 15: Jämförelse vägtrafik
10 000 fordon per dygn, 10% tunga fordon
Hälften av de tunga är klass 2 (medium), resten klass 3 (heavy)
50 m mellan vägmitt och mottagaren
Nord 2000 antar väder i linje med Nord 1996
Inga dubbdäck för Cnossos-EU
Beräkning för hård och mjuk mark
Svensk beläggning ABS 16 antas +1,5 dB jämfört med Cnossos-EU standard (DAC 11)

## Slide 16
Hård mark

## Slide 17
Mjuk mark

## Slide 18: Svenska tågtyper